## Slide 1
Bipolar Junction Transistor (BJT)
- Διπολικό τρανζίστορ επαφής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Πληροφορικής
3ο εξάμηνο
Μάθημα: Ηλεκτρονική
(2007) Ν. Πλέρος

## Slide 2
περιεχόμενο μαθήματος
τη φυσική δομή ενός τρανζίστορ και πώς δουλεύει,
πώς η τάση μεταξύ δύο θυρών του τρανζίστορ ελέγχει τη ροή ρεύματος στην τρίτη θύρα και τις αντίστοιχες εξισώσεις ρεύματος-τάσης
τη σχεδίαση και ανάλυση κυκλωμάτων με τρανζίστορς, αντιστάσεις και dc πηγές,
πώς χρησιμοποιείται το τρανζίστορ στην κατασκευή ενισχυτών

## Slide 3
Αποτελείται από τρεις ημιαγώγιμες περιοχές:
  Εκπομπός (emitter) (n-type)
  Βάση (base) (p-type)
  Συλλέκτης (collector) (n-type)
Το παραπάνω αφορά σε τύπο τρανζίστορ npn (υπάρχουν και pnp)
Δομή και φυσική λειτουργία

## Slide 4
Αποτελείται από δύο pn-επαφές:
  Εκπομπού-βάσης (emitter-base junction EBJ)
  Συλλέκτη-βάσης (collector-base junction CBJ)
Η περιοχή λειτουργίας του εξαρτάται από την πόλωση (biasing)
  Ενεργός περιοχή (active mode) – χρησιμοποιείται στην ενίσχυση
  Περιοχή αποκοπής και περιοχή κορεσμού (cutoff and saturation modes) – χρησιμοποιούνται για διακοπτική (μεταγωγική) λειτουργία.
Δομή και φυσική λειτουργία

## Slide 5
Τρανζίστορ npn

## Slide 6
Τρανζίστορ pnp

## Slide 7
…ας θυμηθούμε λίγο τη δομή και λειτουργία μιας pn επαφής (δίοδος)

## Slide 8: βήμα #1: Οι p-type και n-type ημιαγωγοί έρχονται σε επαφή.
Η pn επαφή χωρίς τάση στα άκρα της (ανοιχτοκυκλωμένες θύρες - open-circuited)
n-type περιοχή περιέχει ελεύθερα ηλεκτρόνια
p-type περιοχή περιέχει οπές
επαφή
επαφή pn

## Slide 9
θετικά ακίνητα ιόντα
αρνητικά ακίνητα ιόντα
βήμα #1α: τα ακίνητα αρνητικά και θετικά ιόντα έλκονται από τις οπές στην p- και από τα ελεύθερα ηλεκτρόνια στην n-type περιοχή, αντίστοιχα. «Ασθενώς» δεσμευμένα, χωρίς να επανασυνδέονται.
επαφή pn
Η pn επαφή χωρίς τάση στα άκρα της (ανοιχτοκυκλωμένες θύρες - open-circuited)

## Slide 10
βήμα #2: ξεκινάει η διάχυση ιόντων. Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια και οι οπές κοντά στην επαφή επανασυνδέονται και αλληλοεξουδετερώνονται
επαφή pn
Η pn επαφή χωρίς τάση στα άκρα της (ανοιχτοκυκλωμένες θύρες - open-circuited)

## Slide 11
Η περιοχή απογύμνωσης περιέχει «ακάλυπτα» ακίνητα ιόντα που έχασαν τους φορείς πλειονότητας στους οποίους είχαν προσκολληθεί
βήμα #3: η διάχυση ιόντων και επανασύνδεση ιόντων οδηγεί στη δημιουργία της περιοχής απογύμνωσης
επαφή pn
Η pn επαφή χωρίς τάση στα άκρα της (ανοιχτοκυκλωμένες θύρες - open-circuited)

## Slide 12
διαφορά δυναμικού
θέση(x)
τάση φραγμού (Vo)
Δεν υπάρχει διαφορά δυναμικού κατά μήκος των άλλων περιοχών πλην της περιοχής απογύμνωσης λόγω της ομοιόμορφης κατανομής των ιόντων.
βήμα #4: τα ακίνητα ιόντα δημιουργούν ένα δυναμικό κατά μήκος της περιοχής απογύμνωσης. Το πλάτος αυτής της τάσης φραγμού αυξάνει καθώς συνεχίζεται η διάχυση
επαφή pn

## Slide 13
diffusion current (ID)
drift current (IS)
βήμα #5: η τάση φραγμού (V0) δημιουργεί ηλεκτρικό πεδίο που η πολικότητά του αντιτίθεται στην κατεύθυνση του ρεύματος διάχυσης (ID). Καθώς αυξάνει το V0 μειώνεται το ID.
επαφή pn
Η pn επαφή χωρίς τάση στα άκρα της (ανοιχτοκυκλωμένες θύρες - open-circuited)

## Slide 14
diffusion current (ID)
drift current (IS)
Όταν επιτυγχάνεται εξισορρόπηση δεν υπάρχει πλέον ροή ρεύματος (Inet = ID – IS) στην επαφή pn.
p-type
n-type
περιοχή απογύμνωσης
βήμα #6: η ισορροπία επιτυγχάνεται και η διάχυση σταματάει όταν το ρεύμα διάχυσης και το ρεύμα ολίσθησης γίνονται ίσα μηδενίζοντας τη ροή
επαφή pn
Η pn επαφή χωρίς τάση στα άκρα της (ανοιχτοκυκλωμένες θύρες - open-circuited)

## Slide 15
1) Χωρίς τάση
2) Τάση φραγμού στην περιοχή απογύμνωσης είναι V0
3) ID = IS
1) Αρνητική τάση
2) Τάση φραγμού στην περιοχή απογύμνωσης είναι V0 + VR
3) ID < IS
1) Θετική τάση
2) Διαφορά δυναμικού στην περιοχή απογύμνωσης είναι V0 - VF
3) ID > IS
περιοχές λειτουργίας επαφής pn
  ορθή πόλωση
  ανάστροφη πόλωση
  Ανοιχτό κύκλωμα

## Slide 16
…και τώρα στο τρανζίστορ
… δύο pn-επαφές:
  Εκπομπού-βάσης (emitter-base junction EBJ)
  Συλλέκτη-βάσης (collector-base junction CBJ)

## Slide 17
p-type
n-type
depletion region
n-type
depletion region
E
B
C
…και τώρα στο τρανζίστορ
… δύο pn-επαφές:
  Εκπομπού-βάσης (emitter-base junction EBJ)
  Συλλέκτη-βάσης (collector-base junction CBJ)

## Slide 18
p-type
n-type
depletion region
n-type
depletion region
E
B
C
Ενεργός περιοχή
VBE>0
VCB>0
VBE>0 , ορθά πολωμένη EBJ
VCB>0 , ανάστροφα πολωμένη CBJ

## Slide 19
Είναι μάλλον η πιο «σημαντική» περιοχή λειτουργίας
Δύο εξωτερικές πηγές τάσης χρειάζονται για να επιτευχθεί
Ενεργός περιοχή

## Slide 20
Ορθή πόλωση στην επαφή εκπομπού-βάσης προκαλεί ροή ρεύματος.
Το ρεύμα αυτό έχει δύο συνιστώσες:
  Ηλεκτρόνια που περνούν από τον εκπομπό στη βάση
  οπές που περνούν από τη βάση στον εκπομπό.
Θα δείξουμε ότι το πρώτο είναι αυτό που επιθυμούμε να δημιουργείται.
  Επιτυγχάνεται με ισχυρή νόθευση του εκπομπού και ασθενή νόθευση της βάσης
Ροή ρεύματος στην ενεργό περιοχή

## Slide 21
ρεύμα εκπομπού (iE) – ρέει κατά μήκος της EBJ
  ρέει «προς» τη θύρα Ε
Φορείς μειονότητας – στην p-type περιοχή.
  Τα ηλεκτρόνια αυτά θα εγχυθούν από τον εκπομπό στη βάση.
  Αντίθετη κατεύθυνση.
Επειδή η βάση είναι λεπτή σε πάχος, η συγκέντρωση των επιπλέον φορέων μειονότητας θα έχει σταθερή μείωση.
Ροή ρεύματος στην ενεργό περιοχή

## Slide 22
Η ευθεία γραμμή δείχνει σταθερή μείωση
Φορείς στη λειτουργία ενεργού περιοχής
np=0 στην επαφή CB, επειδή η θετική τάση VCB σαρώνει (μαζεύει) τα ηλεκτρόνια

## Slide 23
Επανασύνδεση φορέων αναγκάζει τη γραμμή μείωσης να «καμπυλώσει»
όμως είναι ασθενής η επανασύνδεση φορέων λόγω του μικρού πάχους της βάσης
Φορείς στη λειτουργία ενεργού περιοχής

## Slide 24
Τα περισσότερα ηλεκτρόνια που διαχέονται θα φτάσουν στο όριο της περιοχής απογύμνωσης συλλέκτη-βάσης.
Επειδή ο συλλέκτης έχει πιο θετικό δυναμικό από τη βάση, τα ηλεκτρόνια αυτά θα «σαρωθούν» προς το εσωτερικό του συλλέκτη.
Ρεύμα συλλέκτη
  Ρεύμα συλλέκτη (iC) περίπου ίσο με In.
  iC = In

## Slide 25
Ρεύμα συλλέκτη
Το ρεύμα ic είναι ανεξάρτητο του VCB (όσο ο συλλέκτης είναι πιο θετικός από τη βάση).
Το ρεύμα κορεσμού (saturation current) ΙS είναι αντιστρόφως ανάλογο προς το πάχος της βάσης W και ευθέως ανάλογο προς την επιφάνεια της επαφής EBJ
  Συνήθως έχει τιμή μεταξύ 10-12 (1 pA) και 10-18 Α (1aA)

## Slide 26
ρεύμα βάσης (iB) – αποτελείται από δύο συνιστώσες :
  ib1 – οφείλεται στις οπές που εγχύονται από τη βάση στον εκπομπό.
  ib2 – οφείλεται στις οπές που παρέχονται εξωτερικά από την πηγή τάσης προς αντικατάσταση αυτών που επανασυνδέθηκαν.
Ρεύμα βάσης

## Slide 27
Κέρδος (απολαβή) ρεύματος κοινού εκπομπού β. – εξαρτάται από δύο παράγοντες:
  Πάχος περιοχής βάσης (W)
  Λόγος νόθευσης περιοχών βάσης-εκπομπού (NA/ND)
υψηλή τιμή του β
  Λεπτή βάση (μικρό W σε νανό-μετρα)
  Ασθενής νόθευση βάσης / ισχυρή νόθευση εκπομπού (μικρό NA/ND)
Ρεύμα βάσης

## Slide 28
Kirchhoff: άθροισμα ρευμάτων σε κόμβο ίσο με μηδέν
  iE = iC + iB
Ρεύμα εκπομπού
παράμετρος α ονομάζεται κέρδος (απολαβή) κοινής βάσης

## Slide 29
Επίδραση α -> β
α
1-α
β =
Επειδή η παράμετρος α δεν είναι σταθερή ως προς την τάση στο συλλέκτη αλλά αυξάνει καθώς αυξάνει η απόλυτη τιμή αυτής της τάσης όταν το τρανζίστορ είναι στην ενεργό περιοχή, τότε το β θα αυξάνει και αυτό αλλά με πολύ πιο έντονο ρυθμό !
Π.χ., αν για μεταβολή του |VC| από 1V σε 10V το α αυξηθεί κατά 0.1% (από 0.995 σε 0.996), τότε το β αυξάνει από 200 σε 250, δλδ υπάρχει μεταβολή 25%

## Slide 30
Η προηγούμενη ανάλυση είναι μοντέλο BJT πρώτης τάξης (first-order BJT model).
  θεωρεί npn transistor σε ενεργό περιοχή.
Βασική σχέση ότι το ρεύμα συλλέκτη (iC) εξαρτάται εκθετικά στην τάση ορθής πόλωσης (vBE).
  Παραμένει ανεξάρτητο του vCB όσο η επαφή CB παραμένει ανάστροφα πολωμένη.
    vCB > 0
Συνοπτικά

## Slide 31
Κυκλωματικά μοντέλα ισχυρού σήματος

## Slide 32
Συλλέκτης περιφερειακά κατά μήκος της περιοχής εκπομπού.
  Κάνει δύσκολη τη διαφυγή εκτός συλλέκτη των ηλεκτρονίων που εγχύονται στη βάση
Δομή πραγματικών BJT

## Slide 33
VBE>0
VCB>0
rD
RL
IC
IB
IE
Έστω μεταβολή της VBE κατά ΔVBE:
VL
ΔΙC= α∙ΔΙΕ
ΔVL = RL∙ΔΙC = RL∙ α∙ΔΙΕ
ΔVL
ΔVBE
A =
RL∙ α∙ΔΙΕ
rD∙ ΔIE
=
=
RL
rD
a ∙
Όπου rD η αντίσταση ορθής πόλωσης της ΕΒ στο σημείο λειτουργίας
Επειδή rD << RL συνεπάγεται Α >>1 (κέρδος τάσης)
TRANsfer reSISTOR
Transfer Resistor !

## Slide 34
p-type
n-type
depletion region
n-type
depletion region
E
B
C
Περιοχή κορεσμού
VBE>0
VCB<0
VBE>0 , ορθά πολωμένη EBJ
VCB<0 , ορθά πολωμένη CBJ

## Slide 35
Το BJT λειτουργεί στην ενεργό περιοχή όταν CBJ ανάστροφα πολωμένη.
  Όμως για μικρές τιμές ορθής πόλωσης, μία pn-επαφή δεν «άγει».
Κατά συνέπεια, λειτουργία στην ενεργό περιοχή του npn-transistor διατηρείται για τιμές vCB μέχρι περίπου -0.4V.
  Μόνο μετά από αυτό το σημείο αρχίζει η “δίοδος CB” πραγματικά να άγει ρεύμα.
Περιοχή κορεσμού

## Slide 36
Περιοχή κορεσμού

## Slide 37
Δύο ερωτήσεις κρίνουν αν το BJT είναι στην περιοχή κορεσμού ή όχι:
  Είναι η CBJ ορθά πολωμένη κατά περισσότερο από 0.4V?
  Είναι ο λόγος iC/iB μικρότερος από β.?
Περιοχή κορεσμού

## Slide 38
Το pnp transistor

## Slide 39
Δύο κυκλωματικά μοντέλα ισχυρού σήματος για το pnp transistor σε λειτουργία στην ενεργό περιοχή.
Το pnp transistor

## Slide 40
Συμβολισμός και περιοχές λειτουργίας
Περιοχή
Αποκοπή
Ενεργός
Κόρος
EBJ
Ανάστροφη
Ορθή
Ορθή
CBJ
Ανάστροφη
Ανάστροφη
Ορθή
Ενεργός περιοχή: λειτουργία ως ενισχυτής
Αποκοπή, κόρος: λειτουργία ως ψηφιακό κύκλωμα (διακόπτης)

## Slide 41
Πολώσεις τάσεων και ροές ρευμάτων σε τρανζίστορς σε λειτουργία στην ενεργό περιοχή
Συμβολισμός

## Slide 42
Σύνοψη σχέσεων