## Slide 1: ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΔΟΙ Ι

## Slide 2: ΑΣΚΗΣΗ 1 Μία δίοδος έχει επίπεδο προσμίξεων ΝΑ = 1018/cm3 στην πλευρά τύπου-p και ND = 1015/cm3 στην πλευρά τύπου-n. Ποιες είναι οι τιμές των pp, pn, np, nn ; Ποιο είναι το πλάτος της περιοχής αραίωσης wdo και το εσωτερικό δυναμικό Vo;
Πλευρά τύπου-p
Pp = NA = 1018/cm3
Το εσωτερικό δυναμικό δίνεται από τη σχέση
όπου VT η θερμική τάση ίση με 0,025 V.
Αντικαθιστώντας όπου εs = 11,7·εο και εο = 8,85·10-14 F/cm, παίρνουμε για το wdo = 0,984 μm
Αντικαθιστώντας έχουμε Vo= 0,748 V.
Το πλάτος της περιοχής αραίωσης δίνεται από τον τύπο
Πλευρά τύπου-n nn = ND = 1015/cm3

## Slide 3: ΑΣΚΗΣΗ 2 Μία δίοδος έχει επίπεδο προσμίξεων NA = 1019/cm3 στην πλευρά τύπου-p και ΝD = 1018/cm3 στην πλευρά τύπου-n. Ποιο είναι το πλάτος της περιοχής αραίωσης wdo; Ποιες είναι οι τιμές των xp και xn; Ποια είναι η τιμή του εσωτερικού δυναμικού της επαφής;
VT = 0,025 V, εs = 11,7·εο και εο = 8,85·10-14 F/cm
wdo = xn + xp (1)
qNAxp = qNDxn (2)
Οι (1) και (2) αποτελούν σύστημα δύο εξισώσεων με δύο αγνώστους τους xn και xp. Λύνουμε το σύστημα και έχουμε:

## Slide 4: ΑΣΚΗΣΗ 3 Μία δίοδος έχει wdo = 1μm και V0 = 0,6 V. Ποια είναι η ανάστροφη πόλωση που απαιτείται για να διπλασιαστεί το πλάτος της περιοχής αραίωσης; Ποιο είναι το πλάτος της περιοχής αραίωσης, αν εφαρμοστεί μια ανάστροφη πόλωση 5V στη δίοδο;
Η ανάστροφη τάση VR που εμφανίζεται στα άκρα της διόδου, εμφανίζεται σαν πτώση τάσης κατά μήκος της περιοχής αραίωσης και προστίθεται στο εσωτερικό δυναμικό της επαφής. Έχουμε δηλαδή: Vo + VR
Ο τύπος της περιοχής αραίωσης γίνεται:
άρα έχουμε

## Slide 5: ΑΣΚΗΣΗ 4 Μία δίοδος έχει ΙS = 10-17 A και n = 1. Ποιο είναι το ρεύμα της διόδου, αν η τάση της διόδου είναι 0,675V; Ποια θα είναι η τάση της διόδου αν το ρεύμα αυξηθεί κατά ένα παράγοντα ίσο με 3;
1)
2) iD = 3·5,32·10-6 A = 15,96·10-6 A

## Slide 6: ΑΣΚΗΣΗ 5 Μία δίοδος έχει ΙS = 10-10 A και n = 2. Ποιο είναι η τάση της διόδου, αν το ρεύμα της διόδου είναι 50Α; Ποια θα είναι η τάση της διόδου αν το ρεύμα είναι 100Α;
Τι παρατηρείτε?

## Slide 7: ΑΣΚΗΣΗ 6 Na υπολογίσετε τη μεταβολή του VD για διπλασιασμό και δεκαπλασιασμό του ρεύματος (n=1) σε κατάσταση ορθής πόλωσης.

## Slide 8: ΑΣΚΗΣΗ 7 Μία δίοδος έχει n = 2 και διαρρέεται από ρεύμα 1Α. Κατά την αρχική εφαρμογή του ρεύματος στη δίοδο, η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι Τ1=20o C και η τάση στα άκρα της διόδου Vd1=0,84V. H τάση στη δίοδο ελαττώνεται με την άνοδο της θερμοκρασίας στην ένωση p-n. Να υπολογιστεί η τελική Τ2, αν στην κατάσταση θερμικής ισορροπίας στα άκρα της διόδου είναι Vd2=0,75V. (Υπόθεση: Το ρεύμα διπλασιάζεται με την αύξηση της θερμοκρασίας κατά 10οK).
Υποθέτουμε ότι το ρεύμα διπλασιάζεται με άνοδο της θερμοκρασίας κατά 10οK

## Slide 9: ΑΣΚΗΣΗ 8 Μια δίοδος έχει ΙS=10-17 και n=1. Ποια είναι η τάση της διόδου για ρεύμα 100μΑ και 10μΑ? Ποιο είναι το ρεύμα της διόδου για υD=0V, υD=-0,06V, και υD=-4V

## Slide 10: ΑΣΚΗΣΗ 9 Μια δίοδος έχει iD=250μΑ και uD=0,75V. Ποιο είναι το ΙS αν n=1; Ποιο είναι το iD αν το uD=-3V;

## Slide 11: ΑΣΚΗΣΗ 10 Αν 10-14Α≤ ΙS ≤10-12A Ποια είναι η περιοχή των τάσεων ορθής πόλωσης που μπορεί να έχει η δίοδος για iD=1mA;

## Slide 12: ΑΣΚΗΣΗ 11 Δίοδος έχει πλάτος περιοχής αραίωσης με μηδενική πόλωση WD0=0,326μm και uD=0,748V πόσο είναι το WD1 με ανάστροφη πόλωση 10V;

## Slide 13: ΑΣΚΗΣΗ 12 Υπολογίστε το εσωτερικό δυναμικό μιας ένωσης που οι n και p περιοχές είναι εξίσου νοθευμένες με 1016άτομα/cm3. Υποθέστε ότι ni~ 1010άτομα/cm3 χωρίς να εφαρμόζεται εξωτερική τάση. Πόσο είναι το πλάτος της περιοχής απογύμνωσης και πόσο εκτείνεται μέσα στις περιοχές p και n; Αν το εμβαδόν της διατομής της ένωσης είναι 100 μm2 βρείτε το μέγεθος του φορτίου που αποθηκεύεται σε κάθε πλευρά της ένωσης.