## Slide 1: Επιπλέον υλικό για το Kεφάλαιο 8

## Slide 2: Περιεχόμενα
Πίνακες
Στοίβες
Δέντρα
Ταξινόμηση
Αναζήτηση
Απόδοση αλγορίθμων

## Slide 3: Τύποι Δεδομένων
Ατομικοί - με απλές τιμές (ακέραιοι, πραγματικοί, λογικοί, χαρακτήρες): Κάθε ατομικός τύπος ορίζεται από το όνομά του (π.χ. integer), το πεδίο τιμών του (π.χ. -32768 .. 32767) και τις επιτρεπόμενες πράξεις (π.χ. πρόσθεση, αφαίρεση, κλπ.)
Δομημένοι - με σύνθετες τιμές (πίνακες, εγγραφές, λίστες, δένδρα): Αποτελούνται από επιμέρους τιμές (στοιχεία, πεδία, κόμβοι) και διαθέτουν ένα οργανωτικό σχήμα. Οι συνηθέστερες πράξεις – λειτουργίες σε δομές δεδομένων είναι:
  η διαπέραση (προσπέλαση και επεξεργασία στοιχείου/κόμβου),
  η αναζήτηση (εύρεση σ/κ με κάποια τιμή),
  η εισαγωγή (πρόσθεση ενός νέου σ/κ),
  η διαγραφή (αφαίρεση υπάρχοντος σ/κ) και
  η ταξινόμηση (διάταξη σ/κ με κάποια σειρά)

## Slide 4: Πίνακες
Μία ή περισσότερες διαστάσεις
Κάθε διάσταση έχει όρια (π.χ. 1..10).
Κάθε στοιχείο χαρακτηρίζεται από τη θέση του στον πίνακα, που αποτελείται από τόσες τιμές όσες και οι διαστάσεις.
Ομοειδή στοιχεία
Όλα συγκεκριμένου τύπου (ακέραιοι, εγγραφές, κλπ).
Στατική δομή
Πρέπει να δηλωθεί εξ αρχής το μέγεθος του πίνακα.
Γραμμική δομή
Υπάρχει «λογική» διάταξη των στοιχείων, δηλαδή κάθε στοιχείο έχει ένα επόμενο (πλην του τελευταίου) και ένα προηγούμενο (πλην του πρώτου).
Αποθήκευση στοιχείων σε συνεχόμενες θέσεις
Τυχαία προσπέλαση (χρόνος ανεξάρτητος της θέσης).
Είναι οι βασικότερες δομές πάνω στις οποίες στηρίζονται πιο πολύπλοκοι αλγόριθμοι και δομές δεδομένων.

## Slide 5: Πίνακες
Βασικό χαρακτηριστικό των πινάκων:
Τα στοιχεία είναι αποθηκευμένα στη μνήμη σε συνεχόμενες θέσεις, με αποτέλεσμα να μπορούμε να υποστηρίξουμε τυχαία προσπέλαση σε οποιοδήποτε στοιχείο του πίνακα.

## Slide 6: Πίνακες
1
2
5
2
3
6
9
8
πίνακας μίας διάστασης με ακεραίους
1
Mary
25
2
John
21
3
Kate
30
4
Bill
44
5
Jack
31
6
Jason
50
πίνακας μίας διάστασης με εγγραφές
5
4
6
7
5
4
4
2
2
1
5
6
1
1
2
πίνακας δύο διαστάσεων (3 x 5) με ακεραίους

## Slide 7: Συνδεδεμένες Λίστες
Ομοειδή στοιχεία
Αποτελούνται από 2 μέρη: Πληροφορία και Δείκτη. Η πληροφορία μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική (εγγραφή).
Δυναμική δομή
Μπορούμε να προσθαφαιρούμε στοιχεία χωρίς πρόβλημα.
Γραμμική δομή
Υπάρχει «λογική» διάταξη των στοιχείων, δηλαδή κάθε στοιχείο έχει ένα επόμενο (πλην του τελευταίου) και ένα προηγούμενο (πλην του πρώτου).
Αποθήκευση στοιχείων σε διάσπαρτες θέσεις
Σειριακή προσπέλαση (ξεκινάμε πάντα από την αρχή και μετακινούμαστε μέσω των δεικτών στον επόμενο κόμβο).
Διαγραφή στοιχείου με αλλαγή τιμής ενός δείκτη

## Slide 8: Συνδεδεμένες Λίστες
1
2
5
2
3
6
9
8
Συνδεδεμένη λίστα με ακεραίους
1
Mary
25
2
John
21
3
Kate
30
4
Bill
44
5
Jack
31
6
Jason
50
Διπλά συνδεδεμένη λίστα με εγγραφές
last
first
first/last
last/first
Κάθε κόμβος έχει έναν δείκτη next στον επόμενο κόμβο
Κάθε κόμβος έχει έναν δείκτη next στον επόμενο κόμβο
και έναν δείκτη previous στον προηγούμενο κόμβο

## Slide 9: Συνδεδεμένες Λίστες
1
Mary
25
2
John
21
3
Kate
30
4
Bill
44
5
Jack
31
6
Jason
50
first/last
last/first
10
Dexter
30
Παράδειγμα εισαγωγής στοιχείου
x
y
z
x -> next = z
y -> previous = z
z -> previous = x
z -> next = y

## Slide 10: Στοίβα
Λογική LIFO (Last-In First-Out).
Υποστηρίζονται δύο βασικές λειτουργίες:
  εισαγωγή (push)
  εξαγωγή (pop).
Υλοποιείται συνήθως με πίνακα (όπου η κεφαλή T αυξομειώνεται κατά 1 σε κάθε εισαγωγή ή διαγραφή), αλλά και με συνδεδεμένη λίστα.
Χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να επεξεργαστούμε κάποια στοιχεία με αντίστροφη σειρά από αυτή που τα εισάγουμε (π.χ. στη μετατροπή δεκαδικού σε δυαδικό, όπου κάνουμε διαιρέσεις και παίρνουμε τα υπόλοιπα από το τέλος προς την αρχή).

## Slide 11: Στοίβα
5
10
7
5
10
5
push(5)
push(10)
push(7)
pop()
pop()
Παράδειγμα

## Slide 12: Υλοποίηση Στοίβας με Συνδεδεμένη Λίστα
Τύπος ListNode
struct ListNode {int data; struct ListNode *next};
Τύπος stack
typedef struct ListNode * stack;
Άδεια στοίβα
const stack stackEmpty = NULL;
Εισαγωγή στοιχείου (push)
  void push (stack * sp, int t){
  ListNode * n = (ListNode *) malloc(sizeof(ListNode));
  if (n == NULL) {
  printf("Out of memory\n");
  exit(1);
  }
  n->data = t; n->next = *sp; *sp = n;
  }

## Slide 13: Υλοποίηση Στοίβας με Συνδεδεμένη Λίστα
Αφαίρεση στοιχείου (pop)
  int pop (stack * sp){
  ListNode * n;
  int result;
  if (*sp == NULL) {
  printf("Nothing to remove"
  " from an empty stack\n");
  exit(1);
  }
  n = *sp;
  result = (*sp)->data;
  sp = (*sp)->next;
  free(n);
  return result;
  }

## Slide 14: Υλοποίηση Στοίβας με Συνδεδεμένη Λίστα
Εξέταση στοιχείου
  int top (stack s){
  if (s == NULL) {
  printf(“Stack is empty!\n”);
  exit(1);
  }
  return s->data;
  }

## Slide 15: Ουρά
Λογική FIFO (First-In First-Out)
Υποστηρίζονται δύο βασικές λειτουργίες:
  εισαγωγή στο τέλος (insert)
  διαγραφή από την αρχή (delete).
Υλοποιείται συνήθως με πίνακα, όπου υπάρχει μετρητής - δείκτης της θέσης εξαγωγής (first) και μετρητής - δείκτης της θέσης εισαγωγής (last), αλλά και με συνδεδεμένη λίστα σε περίπτωση που δε θέλουμε να περιορίσουμε το πλήθος των στοιχείων που θα εισαχθούν στη δομή.

## Slide 16: Ουρά
Με χρήση «κυκλικού» πίνακα
Α
Β
Γ
first
last
Α
Β
first
last
insert(Γ)
Β
Γ
first
last
delete(A)
Ερώτηση: πώς ελέγχουμε εάν η ουρά είναι γεμάτη;

## Slide 17: Δένδρα
Αποτελούνται από κόμβους και ακμές που τους συνδέουν.
Κάθε κόμβος έχει παιδιά (πλην των φύλλων) και έναν μόνο γονέα (πλην της ρίζας).
Χαρακτηριστικά
Διαδρομή (path) από ένα κόμβο Νx σε ένα άλλο κόμβο Νy είναι μια ακολουθία κόμβων όπου πρώτος είναι ο Νx, τελευταίος ο Νy και κάθε άλλος κόμβος είναι παιδί του προηγουμένου.
Μήκος (length) μιας διαδρομής είναι ο αριθμός των ακμών που περιλαμβάνονται σ’ αυτήν.
Επίπεδο (level) ή βάθος (depth) ενός κόμβου είναι το μήκος της μοναδικής διαδρομής από τη ρίζα στον κόμβο αυτό.
Ύψος (height) ενός δένδρου είναι το μέγιστο βάθος των (τερματικών) κόμβων του.
Βαθμός (degree) ενός κόμβου είναι ο αριθμός των παιδιών του.
Βαθμός ενός δένδρου είναι ο μέγιστος των βαθμών των κόμβων του.

## Slide 18: Δυαδικά Δένδρα
Δυαδικά δένδρα: έχουν βαθμό 2.
Σε κάθε κόμβο: Αριστερό υποδένδρο - δεξί υποδένδρο
Πλήρες δυαδικό δένδρο: έχει το μέγιστο αριθμό κόμβων σε κάθε επίπεδο πλην ίσως του τελευταίου (αν στο τελευταίο δεν έχει το μέγιστο αριθμό κόμβων, οι κόμβοι πρέπει να είναι όσο το δυνατό αριστερά).
Αναπαράσταση
Συνεχόμενη αναπαράσταση (με πίνακα)
Η ρίζα μπαίνει στη θέση 0.
Αν ένας κόμβος είναι στη θέση k, το αριστερό παιδί του θα είναι στη θέση 2*k+1 και το δεξί παιδί του θα είναι στη θέση 2*k+2.
Συνδεδεμένη αναπαράσταση (η πιο συνήθης μορφή)
Χρήση 2 δεικτών (left, right)

## Slide 19: Δυαδικά Δένδρα
Δομή ενός κόμβου σε συνδεδεμένη αναπαράσταση
Δεδομένα
Left Right
αριστερό υποδένδρο
δεξί υποδένδρο
Ρίζα αριστερού
υποδένδρου
Ρίζα δεξιού
υποδένδρου

## Slide 20
  Άσκηση
  Θεωρήστε ένα δυαδικό δέντρο όπου κάθε κόμβος έχει δύο παιδιά ή κανένα. Αποδείξτε ότι το πλήθος των εσωτερικών κόμβων είναι ίσο με το πλήθος των φύλλων μείον ένα.
  Απάντηση
  Έστω t το πλήθος των φύλλων, v το πλήθος των εσωτερικών κόμβων και e το πλήθος των ακμών.
  Για να μετρήσουμε το πλήθος των ακμών μπορούμε να τις χρεώσουμε στον κόμβο πατέρα (καθε εσωτερικός κόμβος πατέρας έχει δύο παιδιά) ή στον κόμβο παιδί (κάθε κόμβος παιδί έχει ένα πατέρα, εκτός της ρίζας).
  Αν τις χρεώσουμε στον κόμβο πατέρα: e=2 * v (1)
  Αν τις χρεώσουμε στο κόμβο παιδί: e=t+v-1 (2)
  Aπό (1) και (2) 2*v=t+v-1  v=t-1

## Slide 21: Διαπεράσεις Δυαδικών Δένδρων
Κάθε διαδικασία επίσκεψης όλων των κόμβων ενός δένδρου, ακριβώς μια φορά τον καθένα, ονομάζεται διαπέραση ή διάσχιση (traversal).
Προδιατεταγμένη διαπέραση (pre-order): Για κάθε κόμβο, επισκεπτόμαστε πρώτα τον ίδιο τον κόμβο, έπειτα τους κόμβους του αριστερού του υποδένδρου και στη συνέχεια τους κόμβους του δεξιού του υποδένδρου.
Μεταδιατεταγμένη διαπέραση (post-order): Για κάθε κόμβο, επισκεπτόμαστε πρώτα τους κόμβους του αριστερού του υποδένδρου, έπειτα τους κόμβους του δεξιού του υποδένδρου και στη συνέχεια τον ίδιο τον κόμβο.
Ενδοδιατεταγμένη διαπέραση (in-order): Για κάθε κόμβο, επισκεπτόμαστε πρώτα τους κόμβους του αριστερού του υποδένδρου, έπειτα τον ίδιο τον κόμβο και στη συνέχεια τους κόμβους του δεξιού του υποδένδρου.

## Slide 22: Διαπεράσεις Δυαδικών Δένδρων
Προδιατεταγμένη (ΡΑΔ): x, b, w, c, e, g, f, h, z
Μεταδιατεταγμένη (ΑΔΡ): w, b, g, e, h, z, f, c, x
Ενδοδιατεταγμένη (ΑΡΔ): b, w, x, g, e, c, h, f, z
Κατά σειρά επιπέδων: x, b, c, w, e, f, g, h, z
x
b
c
w
e
f
g
h
z

## Slide 23: Διαπέραση
προδιατεταγμένη (preorder):
ρίζα - αριστερό υποδέντρο - δεξί υποδέντρο

## Slide 24: Preorder
34
28
17
45
4
50
30
40
33
57
49
20
29
38
43

## Slide 25: Preorder
34
28
17
45
4
50
30
40
33
57
49
20
29
38
43

## Slide 26: Preorder
34
28
17
45
4
50
30
40
33
57
49
20
29
38
43

## Slide 27: Preorder
34
28
17
45
4
50
30
40
33
57
49
20
29
38
43

## Slide 28: Preorder
34
28
17
45
4
50
30
40
33
57
49
20
29
38
43

## Slide 29: Preorder
34
28
17
45
4
50
30
40
33
57
49
20
29
38
43

## Slide 30: Preorder
34
28
17
45
4
50
30
40
33
57
49
20
29
38
43

## Slide 31: Preorder
34
28
17
45
4
50
30
40
33
57
49
20
29
38
43

## Slide 32: Preorder
34
28
17
45
4
50
30
40
33
57
49
20
29
38
43

## Slide 33: Preorder
34
28
17
45
4
50
30
40
33
57
49
20
29
38
43

## Slide 34: Preorder
34
28
17
45
4
50
30
40
33
57
49
20
29
38
43

## Slide 35: Preorder
34
28
17
45
4
50
30
40
33
57
49
20
29
38
43

## Slide 36: Preorder
34
28
17
45
4
50
30
40
33
57
49
20
29
38
43

## Slide 37: Preorder
34
28
17
45
4
50
30
40
33
57
49
20
29
38
43

## Slide 38: Preorder
34
28
17
45
4
50
30
40
33
57
49
20
29
38
43

## Slide 39: Διαπέραση
ενδοδιατεταγμένη (inorder):
αριστερό υποδέντρο - ρίζα - δεξί υποδέντρο

## Slide 40: Inorder
34
28
17
45
4
50
30
40
33
57
49
20
29
38
43

## Slide 41: Inorder
34
28
17
45
4
50
30
40
33
57
49
20
29
38
43

## Slide 42: inorder
34
28
17
45
4
50
30
40
33
57
49
20
29
38
43

## Slide 43: inorder
34
28
17
45
4
50
30
40
33
57
49
20
29
38
43

## Slide 44: inorder
34
28
17
45
4
50
30
40
33
57
49
20
29
38
43

## Slide 45: inorder
34
28
17
45
4
50
30
40
33
57
49
20
29
38
43

## Slide 46: inorder
34
28
17
45
4
50
30
40
33
57
49
20
29
38
43

## Slide 47: inorder
34
28
17
45
4
50
30
40
33
57
49
20
29
38
43

## Slide 48: inorder
34
28
17
45
4
50
30
40
33
57
49
20
29
38
43

## Slide 49: inorder
34
28
17
45
4
50
30
40
33
57
49
20
29
38
43

## Slide 50: inorder
34
28
17
45
4
50
30
40
33
57
49
20
29
38
43

## Slide 51: inorder
34
28
17
45
4
50
30
40
33
57
49
20
29
38
43

## Slide 52: inorder
34
28
17
45
4
50
30
40
33
57
49
20
29
38
43

## Slide 53: inorder
34
28
17
45
4
50
30
40
33
57
49
20
29
38
43

## Slide 54: inorder
34
28
17
45
4
50
30
40
33
57
49
20
29
38
43

## Slide 55: Διαπέραση
μεταδιατεταγμένη (postorder):
αριστερό υποδέντρο - δεξί υποδέντρο - ρίζα

## Slide 56: postorder
34
28
17
45
4
50
30
40
33
57
49
20
29
38
43

## Slide 57: postorder
34
28
17
45
4
50
30
40
33
57
49
20
29
38
43

## Slide 58: postorder
34
28
17
45
4
50
30
40
33
57
49
20
29
38
43

## Slide 59: postorder
34
28
17
45
4
50
30
40
33
57
49
20
29
38
43

## Slide 60: postorder
34
28
17
45
4
50
30
40
33
57
49
20
29
38
43

## Slide 61: postorder
34
28
17
45
4
50
30
40
33
57
49
20
29
38
43

## Slide 62: postorder
34
28
17
45
4
50
30
40
33
57
49
20
29
38
43

## Slide 63: postorder
34
28
17
45
4
50
30
40
33
57
49
20
29
38
43

## Slide 64: postorder
34
28
17
45
4
50
30
40
33
57
49
20
29
38
43

## Slide 65: postorder
34
28
17
45
4
50
30
40
33
57
49
20
29
38
43

## Slide 66: postorder
34
28
17
45
4
50
30
40
33
57
49
20
29
38
43

## Slide 67: postorder
34
28
17
45
4
50
30
40
33
57
49
20
29
38
43

## Slide 68: postorder
34
28
17
45
4
50
30
40
33
57
49
20
29
38
43

## Slide 69: postorder
34
28
17
45
4
50
30
40
33
57
49
20
29
38
43

## Slide 70: postorder
34
28
17
45
4
50
30
40
33
57
49
20
29
38
43

## Slide 71: Διαπεράσεις Δυαδικών Δένδρων
// t: δείκτης σε κόμβο του δένδρου (αρχικά ή ρίζα)
// q: δείκτης σε ουρά
void LevelOrder(TreeNode *t, Queue *q){
while (t) {
visit(t); // επεξεργασία κόμβου t
// βάλε τα παιδιά του t στην ουρά
if (t->left) insert(t->left, q);
if (t->right) insert(t->right, q);
// διαγραφή κόμβου από την ουρά
t = delete(q);
}
}
Διαπέραση δένδρου κατά επίπεδα
typedef struct {
TreeNode *first;
TreeNode *last;
int size;
} Queue;

## Slide 72: Ειδικά Δυαδικά Δένδρα
Δυαδικά Δένδρα Αναζήτησης
Το αριστερό υποδένδρο κάθε κόμβου έχει τιμές μικρότερες από την τιμή του κόμβου.
Το δεξί υποδένδρο κάθε κόμβου έχει τιμές μεγαλύτερες από την τιμή του κόμβου.
Χρησιμοποιούνται στην αναζήτηση στοιχείων, όπου βελτιώνουν σημαντικά το χρόνο (αντίστοιχα με τη δυαδική αναζήτηση σε ταξινομημένο πίνακα).
Με ενδοδιατεταγμένη διαπέραση παίρνουμε τα στοιχεία ταξινομημένα κατά αύξουσα σειρά
Δένδρα - Σωροί
Πλήρη δυαδικά δένδρα.
Στο σωρό ελαχίστων (μεγίστων) η τιμή κάθε κόμβου είναι μικρότερη (μεγαλύτερη) από τις τιμές των παιδιών του.

## Slide 73: Δυαδικά Δένδρα Αναζήτησης
// Η ρίζα του δένδρου πρέπει να υπάρχει (t != NULL)
void insert (TreeNode* t, int value) {
if (value < t->key) {
if (t->left == NULL) {
t->left = (TreeNode *) malloc(sizeof(TreeNode));
t->left->key = value;
}
else
insert(t->left, value);
}
else {
if(t->right == NULL) {
t->right = (TreeNode *) malloc(sizeof(TreeNode));
t->right->key = value;
}
else
insert(t->right, value);
}
}
Διαδικασία εισαγωγής
typedef struct node{
int key;
struct node *left;
struct node *right;
} TreeNode;

## Slide 74: Δυαδικά Δένδρα Αναζήτησης
8
4
12
2
6
14
18
εισαγωγή στοιχείων:
8, 4, 12, 2, 6, 14, 18

## Slide 75: Δυαδικά Δένδρα Αναζήτησης
// Επιστρέφει τον κόμβο που περιέχει το στοιχείο αναζήτησης
TreeNode* search(TreeNode* t, int value) {
if (value < t->key) {
if (t->left == NULL)
return (NULL);
else
return (search(t->left, value)); // αριστερά
} else if (value > t->key) {
if (t->right == NULL)
return (NULL);
else
return(search(t->right, value)); // δεξιά
}
else return t; //επίστρεψε τον κόμβο
}
Διαδικασία αναζήτησης
typedef struct node{
int key;
struct node *left;
struct node *right;
} TreeNode;

## Slide 76: Δυαδικά Δένδρα Αναζήτησης
8
4
12
2
6
14
18
Άσκηση: αναζητήστε ένα προς ένα όλα τα στοιχεία του δένδρου. Καταγράψτε το πλήθος συγκρίσεων μεταξύ των στοιχείων που απαιτούνται.
13
1
2
3
3
2
3
4
18 4
στοιχείο
συγκρίσεις

## Slide 77: Δυαδικά Δένδρα Αναζήτησης
Διαγραφές
Ο κόμβος που διαγράφεται δεν έχει υποδένδρα.
Ο κόμβος που διαγράφεται έχει μόνο ένα υποδένδρο.
Ο κόμβος που διαγράφεται έχει δύο υποδένδρα.

## Slide 78: Δυαδικά Δένδρα Αναζήτησης
Διαγραφές
Οι πρώτες δύο περιπτώσεις είναι πιο εύκολες.
Έστω ότι διαγράφουμε έναν κόμβο t που δεν έχει υποδένδρα (παιδιά). Τότε απλά διαγράφουμε τον κόμβο και θέτουμε το δείκτη του γονιού σε NULL.
Αν ο κόμβος που διαγράφεται έχει μόνο ένα υποδένδρο (παιδί), τότε μετά τη διαγραφή του κόμβου t τη θέση του παίρνει η ρίζα του υποδένδρου (παιδιού) του t και ενημερώνεται κατάλληλα ο δείκτης του γονιού του t.

## Slide 79: Δυαδικά Δένδρα Αναζήτησης
Διαγραφή του 18: ο κόμβος που περιέχει το 18 δεν έχει υποδένδρα
8
4
12
2
6
14
13
8
4
12
2
6
14
13
18

## Slide 80: Δυαδικά Δένδρα Αναζήτησης
Διαγραφή του 12: ο κόμβος που περιέχει το 12 έχει μόνο δεξί υποδένδρο
8
4
12
2
6
14
13
8
4
2
6
14
13

## Slide 81: Δυαδικά Δένδρα Αναζήτησης
Διαγραφή κόμβου που έχει δύο υποδένδρα. Τη θέση του στοιχείου που διαγράφεται θα πάρει είτε το μεγαλύτερο στοιχείο του αριστερού υποδένδρου, είτε το μικρότερο στοιχείο του δεξιού υποδένδρου.
x
Πώς βρίσκουμε τα δύο αυτά στοιχεία;

## Slide 82: Δυαδικά Δένδρα Αναζήτησης
Διαγραφή του 8
Αντικατάσταση με το μεγαλύτερο του αριστερού υποδένδρου
8
4
12
2
6
14
18
13
4
12
2
14
18
13
6

## Slide 83: Δυαδικά Δένδρα Αναζήτησης
8
4
12
2
6
14
18
13
4
2
14
18
13
12
6
12
4
2
6
14
18
13
Διαγραφή του 8
Αντικατάσταση με το μικρότερο του δεξιού υποδένδρου

## Slide 84: Δένδρο - Σωρός
Είναι ένα πλήρες δυαδικό δένδρο που υποστηρίζει τις ακόλουθες βασικές λειτουργίες:
Εύρεση ελαχίστου (ή μεγίστου) σε σταθερό χρόνο.
Εισαγωγή στοιχείου σε χρόνο O(logn) όπου n το πλήθος των στοιχείων του σωρού.
Διαγραφή ελαχίστου (ή μεγίστου) σε χρόνο O(logn).
Να συγκρίνετε τους παραπάνω χρόνους με τους αντίστοιχους
του ταξινομημένου πίνακα.

## Slide 85: Δένδρο - Σωρός
Σωρός ελαχίστων (minHeap)
Το δένδρο-σωρός μεγαλώνει από πάνω
προς τα κάτω και από αριστερά προς
τα δεξιά. Μόνο το τελευταίο επίπεδο
μπορεί να μην είναι πλήρως
συμπληρωμένο.
Το στοιχείο ενός κόμβου είναι
μικρότερο από τα στοιχεία
των παιδιών του.
Το ελάχιστο στοιχείο βρίσκεται
πάντα στη ρίζα του δένδρου.
6
9
7
11
20
8
10
12

## Slide 86: Δένδρο - Σωρός
Διαδικασία εισαγωγής
Το νέο στοιχείο τοποθετείται σε έναν κόμβο στο τέλος του σωρού.
Στη συνέχεια, λαμβάνουν χώρα αντιμεταθέσεις ώστε το νέο στοιχείο να τοποθετηθεί τελικά στο σωστό επίπεδο.
Το νέο στοιχείο μπορεί να φτάσει μέχρι τη ρίζα του σωρού.

## Slide 87: Δένδρο - Σωρός
Παράδειγμα εισαγωγή του 5
6
9
7
11
20
8
10
12
5
6
9
7
5
20
8
10
12
11
6
5
7
9
20
8
10
12
11
5
6
7
9
20
8
10
12
11
1
2
3
4

## Slide 88: Δένδρο - Σωρός
Διαδικασία διαγραφής ελαχίστου
Παίρνουμε το τελευταίο στοιχείο του σωρού και το τοποθετούμε στη ρίζα.
Στη συνέχεια, λαμβάνουν χώρα αντιμεταθέσεις ώστε το στοιχείο που μπήκε στη ρίζα να τοποθετηθεί τελικά στο σωστό επίπεδο.
Το στοιχείο που τοποθετήθηκε στη ρίζα μπορεί να φτάσει μέχρι το τελευταίο επίπεδο του σωρού.
Το μέγεθος (=πλήθος στοιχείων) του σωρού μειώνεται κατά ένα.

## Slide 89: Δένδρο - Σωρός
Παράδειγμα διαγραφής ελαχίστου
5
6
7
9
20
8
10
12
11
11
6
7
9
20
8
10
12
6
11
7
9
20
8
10
12
6
9
7
11
20
8
10
12
1
2
3
4

## Slide 90: Δένδρο - Σωρός
5
6
7
9
20
8
10
12
11
Αποθήκευση σωρού σε πίνακα
5
6
7
9
20
8
10
12
11
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Τα παιδιά του κόμβου που βρίσκεται στη θέση i του πίνακα βρίσκονται
στις θέσεις 2i+1 και 2i+2. Ο πρόγονος του κόμβου που βρίσκεται στη θέση i
του πίνακα βρίσκεται στη θέση (i-1)/2



## Slide 91: Δένδρο - Σωρός
Κατασκευή
Ο πιο προφανής τρόπος κατασκευής ενός δένδρου-σωρού είναι να εισάγουμε τα στοιχεία ένα προς ένα. Εύκολα αποδεικνύεται ότι το κόστος της μεθόδου σε αριθμό συγκρίσεων είναι O(n logn).
Ένας πιο αποδοτικός τρόπος είναι να προχωρήσουμε στην κατασκευή «από κάτω προς τα πάνω» (bottom-up). Με τη μέθοδο αυτή, το κόστος πέφτει σε O(n) !

## Slide 92
20
1
9
10
3
17
8
4
15
7
Δένδρο - Σωρός
κατασκευή bottom-up για τα στοιχεία
20 1 9 17 8 10 3 4 15 7

## Slide 93
20
1
9
10
3
17
8
4
15
7
Δένδρο - Σωρός
κατασκευή bottom-up

## Slide 94
20
1
9
10
3
17
7
4
15
8
Δένδρο - Σωρός
κατασκευή bottom-up

## Slide 95
20
1
9
10
3
17
7
4
15
8
Δένδρο - Σωρός
κατασκευή bottom-up

## Slide 96
20
1
9
10
3
4
7
17
15
8
Δένδρο - Σωρός
κατασκευή bottom-up

## Slide 97
20
1
9
10
3
4
7
17
15
8
Δένδρο - Σωρός
κατασκευή bottom-up

## Slide 98
20
1
3
10
9
4
7
17
15
8
Δένδρο - Σωρός
κατασκευή bottom-up

## Slide 99
20
1
3
10
9
4
7
17
15
8
Δένδρο - Σωρός
κατασκευή bottom-up

## Slide 100
20
1
3
10
9
4
7
17
15
8
Δένδρο - Σωρός
κατασκευή bottom-up

## Slide 101
1
4
3
10
9
15
7
17
20
8
Δένδρο - Σωρός
κατασκευή bottom-up

## Slide 102
Κατά την κατασκευή έχουμε το πολύ
  n/22 στοιχεία που μετακινούνται το πολύ 1 θέση κάτω
  n/23 στοιχεία που μετακινούνται το πολύ 2 θέσεις κάτω
  n/24 στοιχεία που μετακινούνται το πολύ 3 θέσεις κάτω
  … …
cost(n) = O(1*n/22 + 2*n/23 + 3*n/24 + …)
= O((n/2)(1/2 + 2/22 + 3/23 + 4/24 + …)
= O(n)
Δένδρο - Σωρός
Ανάλυση κατασκευής bottom-up

## Slide 103: Δένδρο - Σωρός
Σωρός μεγίστων (maxHeap)
Το δένδρο-σωρός μεγαλώνει από πάνω
προς τα κάτω και από αριστερά προς
τα δεξιά. Μόνο το τελευταίο επίπεδο
μπορεί να μην είναι πλήρως
συμπληρωμένο.
Το στοιχείο ενός κόμβου είναι
μεγαλύτερο από τα στοιχεία
των παιδιών του.
Το μέγιστο στοιχείο βρίσκεται
πάντα στη ρίζα του δένδρου.
20
11
12
9
6
8
10
7

## Slide 104
Άσκηση για σωρό μεγίστου (4η Εργασία 2011-2012)
Δίνεται η ακόλουθη δενδρική δομή:
76
22
64
14
12
17
38
49
21
19
31
10
15
48
3
74
62
1. Αποτελεί η δομή αυτή δένδρο σωρό μεγίστου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
2. Θεωρήστε ότι το δένδρο σαρώνεται με την ενδοδιατεταγμένη διαπέραση και τα δεδομένα των κόμβων του εισάγονται, με διαδοχικές λειτουργίες push, σε μια στοίβα. Στη συνέχεια, τα δεδομένα εξάγονται από τη στοίβα με διαδοχικές λειτουργίες pop και εισάγονται σε μια νέα δομή δένδρου σωρού. Να δείξετε το δένδρο σωρό που σχηματίζεται μετά από την εισαγωγή των στοιχείων 15, 76, 19, 14, 74.
3. Στο τελικό δένδρο σωρό που προκύπτει μετά την εισαγωγή όλων των δεδομένων του ερωτήματος 2. να γίνει διαγραφή της ρίζας. Απεικονίστε το τελικό δένδρο που προκύπτει μετά τις δομικές αλλαγές που συντελούνται σε αυτό λόγω της διαγραφής.

## Slide 105
1.
Όχι, το δένδρο αυτό δεν αποτελεί δομή σωρού γιατί ενώ είναι πλήρες δυαδικό δένδρο, οι κόμβοι γονείς με τις τιμές 14, 49, 12, 38 είναι
μικρότεροι από τους κόμβους παιδιά δηλαδή (14<49, 14<21), (49<74, 49<62), (12<19, 12<31) και (38<48).
2.
Τα δεδομένα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή της ενδοδιατεταγμένης διαπέρασης στο δοσμένο δένδρο είναι τα εξής (με αυτή τη σειρά): 74,49,62,14,21,22,19,12,31,76,10,17,15,64,48,38,3. Συνεπώς, η στοίβα έχει την μορφή του διπλανού σχήματος:
3
38
48
64
15
17
10
76
31
12
19
22
21
14
62
49
74

## Slide 106
64
48
38
3
15
10
64
48
38
3
15
17
76
10
64
48
38
76
19
17
3
10
64
76
38
48
15
17
3
10
76
64
38
48
15
17
3
Εισαγωγή 15
Εισαγωγή 76

## Slide 107
31
10
76
64
38
48
15
17
3
12
19
31
10
76
64
38
48
19
17
3
12
15
Εισαγωγή 19

## Slide 108
31
10
76
64
38
48
19
22
3
12
15
17
21
14
31
14
76
64
38
48
19
22
3
12
15
17
21
10
Εισαγωγή 14

## Slide 109
31
38
76
64
62
49
19
22
48
12
15
17
21
10
14
3
74
31
38
76
64
62
49
19
22
74
12
15
17
21
10
14
3
48
31
38
76
64
62
74
19
22
49
12
15
17
21
10
14
3
48
31
38
76
74
62
64
19
22
49
12
15
17
21
10
14
3
48
Εισαγωγή 74

## Slide 110
31
38
76
74
62
64
19
22
49
12
15
17
21
10
14
3
48
31
38
48
74
62
64
19
22
49
12
15
17
21
10
14
3
31
38
74
48
62
64
19
22
49
12
15
17
21
10
14
3
31
38
74
64
62
48
19
22
49
12
15
17
21
10
14
3
31
38
74
64
62
49
19
22
48
12
15
17
21
10
14
3
3. Διαγραφή της ρίζας:

## Slide 111: 3ος Τόμος: Δένδρα σωροί – Εισαγωγή (1/4)
Τοποθετώ το προς εισαγωγή στοιχείο (κόμβο) στο τέλος του δέντρου έτσι ώστε να εξακολουθεί να είναι πλήρες δέντρο αλλά όχι απαραίτητα σωρός.
Μετακινώ το στοιχείο (κόμβο) προς τη ρίζα του δέντρου και το τοποθετώ σε θέση ώστε να δημιουργείται σωρός, δηλαδή ο γονέας του να έχει μεγαλύτερη τιμή
Π.χ εισάγω το 72

## Slide 112: 3ος Τόμος: Δένδρα σωροί – Εισαγωγή (2/4)
74
65
52
48
6
46
18
24
7
9
72

## Slide 113: 3ος Τόμος: Δένδρα σωροί – Εισαγωγή (3/4)
74
65
52
48
6
46
18
24
7
9
72

## Slide 114: 3ος Τόμος: Δένδρα σωροί – Εισαγωγή (4/4)
74
72
52
48
6
46
65
24
7
9
18

## Slide 115: 3ος Τόμος: Δένδρα σωροί – Παράδειγμα
74
65
52
6
18
7
9
48
46
24

## Slide 116: 3ος Τόμος: Δένδρα σωροί – Διαγραφή (1/4)
Αντικαθιστούμε την ρίζα με το τελευταίο στοιχείο (κόμβο) του δέντρου έτσι ώστε να εξακολουθεί να είναι πλήρες δέντρο αλλά όχι απαραίτητα σωρός.
Μετακινώ το στοιχείο (κόμβο) προς τα κάτω και το τοποθετώ σε θέση ώστε να δημιουργείται σωρός, δηλαδή ο γονέας του να έχει μεγαλύτερη τιμή
Π.χ διαγράφω το 74

## Slide 117: 3ος Τόμος: Δένδρα σωροί – Διαγραφή (2/4)
74
65
52
6
18
7
9
48
46
24

## Slide 118: 3ος Τόμος: Δένδρα σωροί – Διαγραφή (3/4)
9
65
52
6
18
7
48
46
24

## Slide 119: 3ος Τόμος: Δένδρα σωροί – Διαγραφή (4/4)
65
52
9
6
18
7
48
46
24

## Slide 120: Διάταξη ή Ταξινόμηση
Αποτελεί βασική λειτουργία στα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων.
Είσοδος: σύνολο στοιχείων που βρίσκονται σε έναν πίνακα.
Έξοδος: ταξινομημένος πίνακας σε αύξουσα ή φθίνουσα διάταξη.
Επειδή η ταξινόμηση χρησιμοποιείται συχνά για την επίλυση δυσκολότερων προβλημάτων θα πρέπει να εκτελείται γρήγορα.

## Slide 121: Διάταξη
Γνωστότεροι αλγόριθμοι διάταξης:
με επιλογή (selection sort)
με εισαγωγή (insertion sort)
με ανταλλαγή ή φυσαλίδας (bubble sort)
με συγχώνευση (mergesort)
με χρήση σωρού (heapsort)
γρήγορη ταξινόμηση (quicksort)

## Slide 122: Διάταξη Φυσαλίδας
Αλγόριθμος (η βασική ιδέα)
Έστω A ο πίνακας που περιέχει n στοιχεία. Σε κάθε πέρασμα, συγκρίνονται δύο γειτονικά στοιχεία, έστω στις θέσεις i και i+1.
Εάν Α[i] > A[i+1] τότε αντιμεταθέτουμε τα δύο στοιχεία.
Σε κάθε πέρασμα, το μεγαλύτερο στοιχείο τοποθετείται στο τέλος του πίνακα.
Σημείωση: εναλλακτικά η μέθοδος μπορεί να τοποθετήσει το μικρότερο στοιχείο στην αρχή του πίνακα, στη συνέχεια παρατίθενται σε ψευδοκώδικα και οι δύο παραλλαγές.

## Slide 123: Διάταξη Φυσαλίδας
ΓΙΑ I:=2 ΕΩΣ Ν ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
  ΓΙΑ Κ:=Ν ΕΩΣ Ι ME ΒΗΜΑ -1 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
    ΕΑΝ (P[Κ] < P[Κ-1]) ΤΟΤΕ
      TEMP:= P[K-1]
      P[K-1]:= P[K]
      P[K]:= TEMP
    ΕΑΝ-ΤΕΛΟΣ
  ΓΙΑ-ΤΕΛΟΣ
ΓΙΑ-ΤΕΛΟΣ
Ψευδοκώδικας (1)
Το μικρότερο στοιχείο
τοποθετείται στην αρχή.

## Slide 124: Διάταξη Φυσαλίδας
9
2
1
5
7
6
3
4
9
2
1
5
7
3
6
4
9
2
1
5
7
3
6
4
9
2
1
5
3
7
6
4
9
2
1
5
3
7
6
4
9
2
1
3
5
6
3
4
9
2
1
3
5
6
3
4
9
1
2
3
5
6
3
4
9
1
2
3
5
6
3
4
1
9
2
3
5
6
3
4
Πρώτο πέρασμα: το στοιχείο
1 τοποθετείται στην αρχή
του πίνακα.
Ερώτηση:
Πόσες συγκρίσεις/αντιμεταθέσεις
πραγματοποιούνται στη
χειρότερη περίπτωση στο
πρώτο πέρασμα;
Πόσες στο δεύτερο;
Πόσες συνολικά συγκρίσεις
θα εκτελεστούν σε σχέση
με το μέγεθος (n) του πίνακα;
Το μικρότερο στοιχείο
τοποθετείται στην αρχή.

## Slide 125: Διάταξη Φυσαλίδας
ΓΙΑ I:=2 ΕΩΣ Ν ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
  ΓΙΑ Κ:=1 ΕΩΣ N-Ι+1 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
    ΕΑΝ (P[Κ] > P[Κ+1]) ΤΟΤΕ
      TEMP:= P[K+1]
      P[K+1]:= P[K]
      P[K]:= TEMP
    EAN-ΤΕΛΟΣ
  ΓΙΑ-ΤΕΛΟΣ
ΓΙΑ-ΤΕΛΟΣ
Ψευδοκώδικας (2)
Το μεγαλύτερο στοιχείο
τοποθετείται στο τέλος.

## Slide 126: Διάταξη Φυσαλίδας
9
2
1
5
7
6
3
4
2
9
1
5
7
6
3
4
2
9
1
5
7
6
3
4
2
1
9
5
7
6
3
4
2
1
9
5
7
6
3
4
2
1
5
9
7
6
3
4
2
1
5
9
7
6
3
4
2
1
5
7
9
6
3
4
2
1
5
7
9
6
3
4
2
1
5
7
6
9
3
4
2
1
5
7
6
9
3
4
2
1
5
7
6
3
9
4
2
1
5
7
6
3
9
4
2
1
5
7
6
3
4
9
Πρώτο πέρασμα: το στοιχείο
9 τοποθετείται στο τέλος
του πίνακα.
Ερώτηση:
Πόσες συγκρίσεις/αντιμεταθέσεις
πραγματοποιούνται στη
χειρότερη περίπτωση στο
πρώτο πέρασμα;
Πόσες στο δεύτερο;
Πόσες συνολικά συγκρίσεις
θα εκτελεστούν σε σχέση
με το μέγεθος (n) του πίνακα;
Το μεγαλύτερο στοιχείο
τοποθετείται στο τέλος.
126

## Slide 127: Διάταξη με Επιλογή
Από τις πλέον κατανοητές «διαισθητικά».
Διαίρεσε τον πίνακα σε έναν ταξινομημένο υποπίνακα και σε έναν μη-ταξινομημένο.
Σε κάθε πέρασμα, το μεγαλύτερο (μικρότερο) κλειδί του μη-ταξινομημένου υποπίνακα, τοποθετείται στο τέλος (αρχή) του.

## Slide 128: Διάταξη με Επιλογή
Σε κάθε πέρασμα,
  Βρες το μικρότερο κλειδί στην μη ταξινομημένη λίστα
  Ενάλλαξε το επιλεγμένο κλειδί με το τελευταίο κλειδί της μη-ταξινομημένης λίστας
  Σημείωση: εναλλακτικά ο αλγόριθμος βρίσκει κάθε φορά το μεγαλύτερο στοιχείο και το τοποθετεί στο τέλος.

## Slide 129: Διάταξη με Επιλογή
ΓΙΑ Κ:=1 ΕΩΣ Ν-1 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
  ΜIN:= P[Κ]; POS:=K;
  ΓΙΑ I:=K+1 ΕΩΣ N ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
    ΕΑΝ (P[I] < MIN) ΤΟΤΕ
      MIN:= P[I];
      POS:= I
    ΕΑΝ-ΤΕΛΟΣ
  ΓΙΑ-ΤΕΛΟΣ
  TEMP:=P[K]; P[K]:=MIN; P[POS]:=TEMP
ΓΙΑ-ΤΕΛΟΣ
Ψευδοκώδικας
Εύρεση μικρότερου στοιχείου.

## Slide 130: Διάταξη με Επιλογή
9
2
1
5
7
6
3
4
Βρες το ελάχιστο
Τοποθέτησε το ελάχιστο στην αρχή
1
2
9
5
7
6
3
4
Βρες το ελάχιστο
1
2
9
5
7
6
3
4
Τοποθέτησε το ελάχιστο στην αρχή
1
2
9
5
7
6
3
4
Βρες το ελάχιστο
1
2
9
5
7
6
3
4
Τοποθέτησε το ελάχιστο στην αρχή
1
2
3
5
7
6
9
4
ταξ. υποπίνακας
μη ταξ. υποπίνακας
Σχολιάστε για το πλήθος συγκρίσεων που απαιτούνται.

## Slide 131: Διάταξη με Επιλογή
ΓΙΑ Κ:=1 ΕΩΣ Ν-1 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
  ΜΑΧ:= P[1]; POS:=1;
  ΓΙΑ I:=2 ΕΩΣ N-K+1 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
    ΕΑΝ (P[I] > MAX) ΤΟΤΕ
      MAX:= P[I];
      POS:= I
    ΕΑΝ-ΤΕΛΟΣ
  ΓΙΑ-ΤΕΛΟΣ
  TEMP:=P[N-K+1];
  P[N-K+1]:=MAX;
  P[POS]:=TEMP
ΓΙΑ-ΤΕΛΟΣ
Ψευδοκώδικας
(με εύρεση μεγαλύτερου στοιχείου)

## Slide 132: Διάταξη με Επιλογή
9
2
1
5
7
6
3
4
Βρες το μέγιστο
Τοποθέτησε το μέγιστο στο τέλος
4
2
1
5
7
6
3
9
Βρες το μέγιστο
4
2
1
5
7
6
3
9
Τοποθέτησε το μέγιστο στο τέλος
4
2
1
5
3
6
7
9
Βρες το μέγιστο
4
2
1
5
3
6
7
9
Τοποθέτησε το μέγιστο στο τέλος
4
2
1
5
3
6
7
9
μη ταξ. υποπίνακας
ταξ. υποπίνακας
Σχολιάστε για το πλήθος συγκρίσεων που απαιτούνται.

## Slide 133: Γρήγορη Διάταξη
Η «γρήγορη» διάταξη βασίζεται στην αρχή του «Διαίρει και Βασίλευε».
Στον προγραμματισμό της χρησιμοποιούμε την τεχνική της «αναδρομής».
Είναι αισθητά πιο αποδοτική από τις προηγούμενες δύο.

## Slide 134: Γρήγορη Διάταξη
Διαίρει: επίλεξε ένα στοιχείο «άξονα» του πίνακα.
Με βάση αυτό, χώρισε τον πίνακα στα δύο:
στον αριστερό υποπίνακα βάλε όλα τα μικρότερα στοιχεία και στο δεξιό όλα τα μεγαλύτερα από το στοιχείο-άξονα
Αναδρομή: Αναδρομικά κάνε το ίδιο στους δύο υποπίνακες.
Βασίλευε: Βάλε στη σειρά τον αριστερό υποπίνακα, το στοιχείο-άξονα και τέλος τον δεξιό υποπίνακα.
Σημείωση: στην απλή εκδοχή της quicksort ως στοιχείο-άξονας επιλέγεται συνήθως το πρώτο στοιχείο του κάθε υποπίνακα.

## Slide 135: Γρήγορη Διάταξη
1) Επιλογή: Επίλεξε το στοιχείο-άξονα
2) Διαίρει: Βάλτο σε θέση ώστε αριστερά να είναι τα μικρότερα και δεξιά τα μεγαλύτερα
3) Βασίλευε: ταξινόμησε αναδρομικά

## Slide 136: Γρήγορη Διάταξη
Ο αλγόριθμος διαχωρισμού του πίνακα σε μεγαλύτερα και σε μικρότερα στοιχεία είναι ο εξής (Τόμος 3 Σελίδα 212):
  Διαπερνάμε τον πίνακα ταυτόχρονα από τα δύο άκρα προς το κέντρο του με τη βοήθεια δυο δεικτών
  Ο αριστερός δείκτης σταματά όταν συναντήσει στοιχείο μεγαλύτερο από το στοιχείο-άξονα, ενώ ο δεξιός όταν συναντήσει στοιχείο μικρότερο ή ίσο από αυτό.
  Όταν σταματήσουν και οι δύο, γίνεται εναλλαγή των στοιχείων που σταμάτησαν και κατόπιν η διαπέραση συνεχίζεται.
  Τα (2) και (3) επαναλαμβάνονται μέχρις ότου οι δείκτες διασταυρωθούν, οπότε σταματά η διαπέραση και γίνεται εναλλαγή του στοιχείου-άξονα με το στοιχείο που δείχνει ο δεξιός δείκτης.

## Slide 137: Γρήγορη Διάταξη
void quickSort(int a[], int left, int right)
{
int j;
if (left < right) {
// divide and conquer
j = partition(a, left, right);
quickSort(a, left, j-1);
quickSort(a, j+1, right);
}
}
int partition(int a[], int left, int right)
{
int pivot, i, j, t;
pivot = a[left];
i = left; j = right+1;
while (1) {
do ++i;
while (a[i]<=pivot && i<j);
do --j;
while (a[j] > pivot);
if(i >= j) break;
t=a[i]; a[i]=a[j]; a[j]=t;
}
t=a[left]; a[left]=a[j]; a[j]=t;
return j;
}

## Slide 138: Γρήγορη Διάταξη
Με κίτρινο χρώμα φαίνονται τα στοιχεία που ήταν στοιχεία-άξονες σε προηγούμενες διαπεράσεις και πλέον βρίσκονται στις τελικές τους θέσεις
Με κόκκινο χρώμα φαίνεται το τρέχον στοιχείο-άξονας για κάθε διαπέραση.
Με μπλε χρώμα φαίνονται τα στοιχεία μεγαλύτερα του στοιχείου-άξονα που θα ανταλλαχθούν.
Με πράσινο χρώμα φαίνονται τα στοιχεία μικρότερα ή ίσα του στοιχείου-άξονα που θα ανταλλαχθούν.
23
42
100
10
8
56
57
50
4
12
12
8
10
4
23
100
42
56
57
50

## Slide 139: Γρήγορη Διάταξη
Ξεκινάμε με στοιχείο-άξονα το πρώτο στοιχείο, το 23
Ο αριστερός δείκτης ξεκινά στην αμέσως επόμενη θέση.
Το στοιχείο αυτό είναι μεγαλύτερο από το στοιχείο-άξονα, οπότε σημειώνεται για ανταλλαγή.
23
100
42
10
56
57
50
4
12
8

## Slide 140: Γρήγορη Διάταξη
Ο δεξιός δείκτης ξεκινά από την τελευταία θέση του πίνακα.
Όσο τα στοιχεία είναι μεγαλύτερα ή ίσα από το στοιχείο-άξονα, προχωρά προς τα αριστερά!
23
100
42
10
56
57
50
4
12
8

## Slide 141: Γρήγορη Διάταξη
23
100
42
10
56
57
50
4
12
8
Ο δεξιός δείκτης ξεκινά από την τελευταία θέση του πίνακα
Όσο τα στοιχεία είναι μεγαλύτερα ή ίσα από το στοιχείο-άξονα, προχωρά προς τα αριστερά!

## Slide 142: Γρήγορη Διάταξη
23
100
42
10
56
57
50
4
12
8
Ο δεξιός δείκτης ξεκινά από την τελευταία θέση του πίνακα
Όσο τα στοιχεία είναι μεγαλύτερα ή ίσα από το στοιχείο-άξονα, προχωρά προς τα αριστερά!

## Slide 143: Γρήγορη Διάταξη
23
100
42
10
56
57
50
4
12
8
Το στοιχείο 12 είναι μικρότερο από το 23 οπότε σημειώνεται για ανταλλαγή!

## Slide 144: Γρήγορη Διάταξη
23
100
12
10
56
57
50
4
42
8
Ανταλλαγή των στοιχείων 12 και 42.

## Slide 145: Γρήγορη Διάταξη
23
100
12
10
56
57
50
4
42
8
Αρχικοποιούμε και πάλι τον αριστερό δείκτη και τον προχωράμε προς τα δεξιά μέχρι να βρούμε στοιχείο μεγαλύτερο του στοιχείου-άξονα.

## Slide 146: Γρήγορη Διάταξη
23
100
12
10
56
57
50
4
42
8
Το 100 είναι μεγαλύτερο του 23 οπότε σημειώνεται για ανταλλαγή!

## Slide 147: Γρήγορη Διάταξη
23
100
12
10
56
57
50
4
42
8
Συνεχίζουμε προωθώντας τον δεξιό δείκτη προς τα αριστερά!
Το 4 είναι μικρότερο του 23 οπότε η ανταλλαγή μπορεί να πραγματοποιηθεί.

## Slide 148: Γρήγορη Διάταξη
23
100
12
10
56
57
50
4
42
8
Ανταλλαγή!

## Slide 149: Γρήγορη Διάταξη
23
4
12
10
56
57
50
100
42
8
Συνεχίζουμε προωθώντας τον αριστερό δείκτη προς τα δεξιά!

## Slide 150: Γρήγορη Διάταξη
23
4
12
10
56
57
50
100
42
8
Συνεχίζουμε προωθώντας τον αριστερό δείκτη προς τα δεξιά!
Όμως ο αριστερός δείκτης «φθάνει» στον δεξιό!

## Slide 151: Γρήγορη Διάταξη
23
4
12
10
56
57
50
100
42
8
Συνεχίζουμε προωθώντας τον δεξιό δείκτη προς τα αριστερά!
Ο δεξιός δείκτης βρίσκει στοιχείο μικρότερο ή ίσο από το στοιχείο-άξονα (23).
Όμως ο δεξιός δείκτης είναι πιο αριστερά από τον αριστερό. Αυτό σημαίνει ότι ο πίνακας έχει πλέον χωριστεί σε στοιχεία μεγαλύτερα και μικρότερα του στοιχείου-άξονα (23).

## Slide 152: Γρήγορη Διάταξη
Αυτό σημαίνει ότι ανταλλάσσουμε την τιμή του στοιχείου-άξονα με την τιμή του στοιχείου στο οποίο βρίσκεται ο δεξιός δείκτης!
8
4
12
10
56
57
50
100
42
23

## Slide 153: Γρήγορη Διάταξη
Παρατηρούμε ότι το 23 έχει πλέον όλα τα μεγαλύτερα στοιχεία στα δεξιά του και όλα τα μικρότερα ή ίσα στα αριστερά του.
Αυτό σημαίνει ότι αυτή είναι η τελική θέση του 23 στον διατεταγμένο πίνακα!
Μπορούμε πλέον να χειριστούμε τους δύο υποπίνακες με τον ίδιο τρόπο που χειριστήκαμε τον αρχικό!
8
4
12
10
56
57
50
100
42
23

## Slide 154: Γρήγορη Διάταξη
Ας ξεκινήσουμε από τον αριστερό υποπίνακα!
Επιλέγουμε για στοιχείο-άξονα το πρώτο στοιχείο, το 8.
8
4
12
10
56
57
50
100
42
23

## Slide 155: Γρήγορη Διάταξη
Προωθούμε τον αριστερό και τον δεξιό δείκτη όπως και πριν.
8
4
12
10
56
57
50
100
42
23

## Slide 156: Γρήγορη Διάταξη
Με αντίστοιχο τρόπο κάνουμε και τις ανταλλαγές.
8
12
4
10
56
57
50
100
42
23

## Slide 157: Γρήγορη Διάταξη
Αντίστοιχα, προωθούμε και πάλι τον αριστερό δείκτη…
8
12
4
10
56
57
50
100
42
23

## Slide 158: Γρήγορη Διάταξη
…και τον δεξιό δείκτη…
8
12
4
10
56
57
50
100
42
23

## Slide 159: Γρήγορη Διάταξη
…και τον δεξιό δείκτη…
8
12
4
10
56
57
50
100
42
23

## Slide 160: Γρήγορη Διάταξη
Όμως ο δεξιός δείκτης είναι πιο αριστερά από τον αριστερό. Αυτό σημαίνει ότι ο πίνακας έχει πλέον χωριστεί σε στοιχεία μεγαλύτερα και μικρότερα του στοιχείου-άξονα (8).
8
12
4
10
56
57
50
100
42
23

## Slide 161: Γρήγορη Διάταξη
Ανταλλάσσουμε την τιμή του στοιχείου-άξονα (8) με την τιμή του στοιχείου στο οποίο βρίσκεται ο δεξιός δείκτης!
4
12
8
10
56
57
50
100
42
23

## Slide 162: Γρήγορη Διάταξη
Πλέον και το 8 είναι στην τελική του θέση!
Οι δύο υποπίνακες είναι ενός και δύο στοιχείων αντίστοιχα.
4
12
8
10
56
57
50
100
42
23

## Slide 163: Γρήγορη Διάταξη
Το στοιχείο 4 είναι αυτόματα στην τελική του θέση καθώς ο αντίστοιχος υποπίνακας είναι ενός στοιχείου.
4
12
8
10
56
57
50
100
42
23

## Slide 164: Γρήγορη Διάταξη
Για τον άλλο υποπίνακα επιλέγουμε για στοιχείο-άξονα το στοιχείο 10.
4
12
8
10
56
57
50
100
42
23

## Slide 165: Γρήγορη Διάταξη
Προωθούμε τον αριστερό δείκτη προς τα δεξιά
4
12
8
10
56
57
50
100
42
23

## Slide 166: Γρήγορη Διάταξη
…και τον δεξιό δείκτη προς τα αριστερά έως ότου βρεθεί σε στοιχείο με τιμή μικρότερη ή ίση της τιμής του στοιχείου-άξονα
4
12
8
10
56
57
50
100
42
23

## Slide 167: Γρήγορη Διάταξη
…και ανταλλάσσουμε την τιμή του στοιχείου-άξονα (10) με την τιμή του στοιχείου στο οποίο βρίσκεται ο δεξιός δείκτης (στον πίνακά μας, δεν συμβαίνει κάποια αλλαγή).
4
12
8
10
56
57
50
100
42
23

## Slide 168: Γρήγορη Διάταξη
Το στοιχεία 10 είναι στην τελική του θέση.
Το στοιχείο 12 είναι επίσης στην τελική του θέση καθώς ο αντίστοιχος υποπίνακας είναι ενός στοιχείου.
4
12
8
10
56
57
50
100
42
23

## Slide 169: Γρήγορη Διάταξη
Συνεχίζουμε επιλέγοντας το 100 για στοιχείο-άξονα.
4
12
8
10
56
57
50
100
42
23

## Slide 170: Γρήγορη Διάταξη
Προωθούμε τον αριστερό δείκτη προς τα δεξιά.
4
12
8
10
56
57
50
100
42
23

## Slide 171: Γρήγορη Διάταξη
Προωθούμε τον αριστερό δείκτη προς τα δεξιά.
4
12
8
10
56
57
50
100
42
23

## Slide 172: Γρήγορη Διάταξη
Προωθούμε τον αριστερό δείκτη προς τα δεξιά.
4
12
8
10
56
57
50
100
42
23

## Slide 173: Γρήγορη Διάταξη
Προωθούμε τον αριστερό δείκτη προς τα δεξιά, ο οποίος διατρέχει όλο τον υποπίνακα καθώς τα στοιχεία του είναι μικρότερα από το στοιχείο-άξονα.
4
12
8
10
56
57
50
100
42
23

## Slide 174: Γρήγορη Διάταξη
Προωθούμε τον δεξιό δείκτη προς τα αριστερά ωσότου βρει στοιχείο με τιμή μικρότερη ή ίση του στοιχείου-άξονα.
4
12
8
10
56
57
50
100
42
23

## Slide 175: Γρήγορη Διάταξη
Ανταλλάσσουμε την τιμή του στοιχείου-άξονα (100) με την τιμή του στοιχείου στο οποίο βρίσκεται ο δεξιός δείκτης (50).
4
12
8
10
56
57
100
50
42
23

## Slide 176: Γρήγορη Διάταξη
Πλέον και το 100 είναι στην τελική του θέση!
4
12
8
10
56
57
100
50
42
23

## Slide 177: Γρήγορη Διάταξη
Συνεχίζουμε με τον επόμενο υποπίνακα, με στοιχείο-άξονα το 50.
4
12
8
10
56
57
100
50
42
23

## Slide 178: Γρήγορη Διάταξη
Προωθούμε τον αριστερό δείκτη…
4
12
8
10
56
57
100
50
42
23

## Slide 179: Γρήγορη Διάταξη
Προωθούμε τον αριστερό δείκτη…
4
12
8
10
56
57
100
50
42
23

## Slide 180: Γρήγορη Διάταξη
…προωθούμε και τον δεξιό δείκτη…
4
12
8
10
56
57
100
50
42
23

## Slide 181: Γρήγορη Διάταξη
…προωθούμε και τον δεξιό δείκτη…
4
12
8
10
56
57
100
50
42
23

## Slide 182: Γρήγορη Διάταξη
…προωθούμε και τον δεξιό δείκτη…
4
12
8
10
56
57
100
50
42
23

## Slide 183: Γρήγορη Διάταξη
…και ανταλλάσσουμε την τιμή του στοιχείου-άξονα (50) με την τιμή του στοιχείου στο οποίο βρίσκεται ο δεξιός δείκτης (42).
4
12
8
10
56
57
100
42
50
23

## Slide 184: Γρήγορη Διάταξη
Το στοιχείο 50 είναι στην τελική του θέση.
Όμοια και το 42, καθώς ο αντίστοιχος υποπίνακας είναι ενός στοιχείου.
4
12
8
10
56
57
100
42
50
23

## Slide 185: Γρήγορη Διάταξη
Και τέλος ολοκληρώνουμε την ταξινόμηση για το 56 και το 57.
Πλέον ο πίνακας είναι ταξινομημένος.
4
12
8
10
56
57
100
42
50
23

## Slide 186: Διάταξη Σωρού (με χρήση σωρού μεγίστου)
DIAT-SOROU(A,N)
1. for I=1 to N-1 {Επαναλήψεις}
2. H-EISAGWGH(A,I,A[I+1]) {Εισαγωγή στο σωρό}
endfor
3. while N>1 {Συνθήκη επανάληψης}
4. H-DIAGRAFH(A,N) {Διαγραφή ρίζας και ανάθεση σε Χ}
5. A[N+1]  X {Τοποθέτηση ρίζας}
endwhile

## Slide 187
Ι | Α1 | Α2 | Α3 | Α4 | Α5 | Α6
 | 47 | 32 | 58 | 26 | 77 | 61
1 | 47 | 32 | 58 | 26 | 77 | 61
2 | 58 | 32 | 47 | 26 | 77 | 61
3 | 58 | 32 | 47 | 26 | 77 | 61
4 | 77 | 58 | 47 | 26 | 32 | 61
5 | 77 | 58 | 61 | 26 | 32 | 47
(σωρός)
1η ΦΑΣΗ

## Slide 188
Ν | Α1 | Α2 | Α3 | Α4 | Α5 | Α6
6(5) | 77 | 58 | 61 | 26 | 32 | 47
5(4) | 61 | 58 | 47 | 26 | 32 | 77
4(3) | 58 | 32 | 47 | 26 | 61 | 77
3(2) | 47 | 32 | 26 | 58 | 61 | 77
2(1) | 32 | 26 | 47 | 58 | 61 | 77
 | 26 | 32 | 47 | 58 | 61 | 77
(διατεταγμένος πίνακας)
2η ΦΑΣΗ

## Slide 189: Αναζήτηση - Περιεχόμενα
Ορισμοί και Βασικές Αρχές
Σειριακή Αναζήτηση
Δυαδική Αναζήτηση

## Slide 190: Αναζήτηση - Ορισμοί και Βασικές Αρχές
Κλειδί – Ένα υποσύνολο των δεδομένων που περιέχει ένας κόμβος/εγγραφή. Χρησιμοποιείται ως η τιμή η οποία θα συγκρίνεται για την αναζήτηση των εγγραφών (τιμή - στόχος)

## Slide 191: Αναζήτηση - Ορισμοί και Βασικές Αρχές
Σύγκριση – Έλεγχος του προς αναζήτηση κλειδιού με ένα κλειδί μιας λίστας, για να διαπιστωθεί αν ταυτίζονται ή όχι
Εύρεση – Επιστροφή της θέσης στην οποία βρέθηκε το κλειδί - στόχος

## Slide 192: Η Αναζήτηση και οι Εφαρμογές της
Η Αναζήτηση χρησιμοποιείται παντού στην καθημερινή ζωή:
  Αναζήτηση ενός τηλεφώνου στον τηλεφωνικό κατάλογο
  Αναζήτηση ονόματος στον κατάλογο επιλεγέντων στο ΕΑΠ (!)
  Αναζήτηση ενός δρόμου στο «Οδόραμα»
  Αναζήτηση στο Internet με διάφορους τρόπους
  Άλλο;
Η αναζήτηση λαμβάνει χώρα τις περισσότερες φορές σε «Βάσεις Δεδομένων».

## Slide 193: Αναζήτηση
4
2
5
6
3
Ένα σύνολο εγγραφών είναι αποθηκευμένες σε ένα πίνακα, διασυνδεδεμένη λίστα ή άλλο. Δοσμένου ενός κλειδιού - στόχου, βρες την εγγραφή που έχει το ίδιο κλειδί.
2
3
5
8
21
13
?
B
1
A
κεφαλή
B
Γ
1
2
3
8
στόχος
στόχος

## Slide 194: Κλειδί
4
2
5
6
3
2
3
5
8
21
13
?
1
8
target
Μέλπω
Ανθή
Λευτέρης
Κώστας
Γιώργος
Μαρία
7,5
10,0
2,0
5,5
8,0
9,0
ΑΜ
ΟΝΟΜΑ
ΒΑΘΜΟΣ
Το κλειδί είναι το πεδίο της εγγραφής που χρησιμοποιείται για την αναζήτηση. Στο παράδειγμα, ο ΑΜ του φοιτητή είναι το κλειδί.
Βρες το φοιτητή με
Α.Μ. = 8

## Slide 195: Αλγόριθμος Αναζήτησης
Μια βήμα – βήμα περιγραφή του «πώς θα λύσουμε το πρόβλημα της αναζήτησης»
Στην παρούσα διάλεξη:
  Σειριακή αναζήτηση
  Δυαδική αναζήτηση

## Slide 196: Σειριακή Αναζήτηση
Η πλέον απλή μορφή αναζήτησης:
  Σύγκρινε το κλειδί – στόχο με ένα – ένα τα κλειδιά των εγγραφών, ξεκινώντας από την πρώτη εγγραφή
Εύκολη στην υλοποίηση για πίνακες και συνδεδεμένες λίστες

## Slide 197: Σειριακή Αναζήτηση σε Πίνακες
Δεδομένα: Ένας πίνακας Α που περιέχει ακέραιους αριθμούς
Αναζήτηση του «8» στον πίνακα
Αν βρεθεί, επέστρεψε τη θέση
Διαφορετικά, επέστρεψε –1

## Slide 198: Ψευδοκώδικας Σειριακής Αναζήτησης για Πίνακες
int SequentialSearch( int key, int Α [ ] ) {
int index;
for( index=0; index<Α.length; index++ ) {
if( Α[index]==key )
return index;
}
return –1;
}
4
2
5
6
3
2
3
5
8
21
13
?
1
8
Στόχος

## Slide 199: Σειριακή Αναζήτηση σε Λίστες
Η σειριακή αναζήτηση εφαρμόζεται και σε συνδεδεμένες λίστες
Δεδομένα: Μια συνδεδεμένη λίστα Α, στην οποία κάθε κόμβος αποθηκεύει μια συμβολοσειρά (string)
Αναζήτηση του “B” στη λίστα
Αν βρεθεί επέστρεψε τον κόμβο
Διαφορετικά, επέστρεψε null

## Slide 200: Ψευδοκώδικας Σειριακής Αναζήτησης σε Λίστες
DNode SequentialSearch( String key, SLList Α ) {
DNode probe = Α.head;
while ( probe!=null ) {
if( probe.value == (key) )
return probe;
probe = probe.next;
}
return null;
}
B
A
Κεφαλή
B
Γ
1
2
3
Στόχος

## Slide 201: Πολυπλοκότητα Σειριακής Αναζήτησης
Έστω ότι έχουμε n εγγραφές
Στην καλύτερη περίπτωση το ζητούμενο (στόχος) είναι στην πρώτη θέση. Τότε απαιτείται μόνο 1 βήμα
Στη χειρότερη περίπτωση το ζητούμενο (στόχος) είναι στην τελευταία θέση, ή απλά δεν υπάρχει. Τότε χρειάζεται να ελεγχθούν όλες οι εγγραφές και συνεπώς απαιτούνται n βήματα.
Πολυπλοκότητα: O(n)

## Slide 202: Δυαδική Αναζήτηση
Αν οι εγγραφές είναι ταξινομημένες με βάση το κλειδί, μπορούμε να βελτιώσουμε την αναζήτηση.
Ας αναλογιστούμε πώς ψάχνουμε τον τηλεφωνικό κατάλογο ο οποίος είναι αλφαβητικά ταξινομημένος.
Δυαδική Αναζήτηση: Διαίρει και βασίλευε

## Slide 203: Δυαδική Αναζήτηση
Αν ο στόχος υπάρχει στη λίστα, πρέπει να είναι κάποιος μεταξύ του ‘l’ and ‘h’
A
B
C
M
X
Y
Z
m=12
h=25
l=0
Ας δούμε το μεσαίο:
m = (l + h) / 2

## Slide 204: Δυαδική Αναζήτηση: Περίπτωση 1
Έστω ότι ο στόχος είναι το ‘M’
A
B
C
X
Y
Z
m
h=25
l=0
Αν ο στόχος είναι ο ίδιος με το κλειδί στη θέση m (μέση), βρήκαμε την εγγραφή.
Επέστρεψε την τιμή του m
M

## Slide 205: Δυαδική Αναζήτηση: Περίπτωση 2
Έστω ότι ο στόχος είναι το ‘E’
A
B
C
X
Y
Z
h=11
l=0
Αν ο στόχος είναι < από την τιμή του κλειδιού στη μεσαία θέση, αποκλείουμε το δεξιό «μισό».
Θα ψάξουμε μόνο στο αριστερό μισό: h = m - 1;
M
L

## Slide 206: Δυαδική Αναζήτηση: Περίπτωση 3
Έστω ότι ο στόχος είναι το ‘P’
A
B
C
X
Y
Z
h=25
l=13
Αν ο στόχος είναι > από την τιμή του κλειδιού στη μεσαία θέση, αποκλείουμε το αριστερό «μισό».
Θα ψάξουμε μόνο στο δεξί μισό: l = m + 1;
N
M

## Slide 207: Ψευδοκώδικας Δυαδικής αναζήτησης
int BinarySearch (char target, char array []) { int l=0, h = array.length-1, m; while( l<=h) { m = (l+h)/2; if( array[m] = = target ) return m; else if( array[m]<target ) l = m + 1; else h= m - 1; } return -1; }

## Slide 208: Παράδειγμα αναζήτησης: ‘G’
Έστω ο πίνακας:
Κλειδί στόχος: G
  l=0 h=19 m=9 array[m]=I
  l=0 h=8 m=4 array[m]=D
  l=5 h=8 m=6 array[m]=F
  l=7 h=8 m=7 array[m]=G
Βρέθηκε στη θέση 7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S

## Slide 209: Τι γίνεται όμως με τις συνδεδεμένες λίστες;
Η δυαδική αναζήτηση είναι εύκολο να υλοποιηθεί σε πίνακες
Τι γίνεται με τις λίστες;
Εύρεση κόμβου σε λίστα:
  Πώς μπορείς να βρεις τον μεσαίο κόμβο;
  Δεν μπορούμε άμεσα να χρησιμοποιήσουμε δυαδική αναζήτηση στις συνδεδεμένες λίστες
A
B
C
D
E
κεφαλή
Μεσαίος κόμβος

## Slide 210: Σύγκριση Επιδόσεων
Συμβολισμός Κεφαλαίου Ο (Big-O Notation)
  Αν g(n) είναι μια συνάρτηση που περιγράφει μια διαδικασία ή έναν αλγόριθμο για την αναζήτηση n πραγμάτων, τότε
  O(g(n)) είναι η Τάξη Μεγέθους της απαιτούμενης εργασίας για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας
  O(g(n)) περιέχει μόνο τους κύριους όρους της fg(n)
    g(n) = 3n2 + 4n + 7 O(n2)
    g(n) = ½n + 16 O(n)

## Slide 211: Σύγκριση Επιδόσεων
Βασικές τάξεις
  O(1)  η επίδοση είναι σταθερή
  O(n)  η επίδοση είναι γραμμική, εξαρτώμενη από το n
  O(n2)  η επίδοση είναι ανάλογη του n2
  O(2n)  ... ανάλογη του 2n
  O(log n)  ... ανάλογη του log10 n
  O(n log n)  ... ανάλογη του n*log10 n

## Slide 212: Σύγκριση Επιδόσεων

## Slide 213: Σύγκριση Επιδόσεων
Σειριακή αναζήτηση
  Χρόνος λειτουργίας = g(n) = ½n + k
  O(n)
Δυαδική αναζήτηση
  Χρόνος Λειτουργίας = g(n) = log2n + k
  O(log2n)

## Slide 214: Σύγκριση Επιδόσεων
Αλγόριθμος Αναζήτησης | Μέγεθος Λίστας: 100 στοιχεία | Μέγεθος Λίστας: 10,000 στοιχεία | Μέγεθος Λίστας: 1,000,000 στοιχεία
Σειριακή αναζήτηση (Μ.Ο.) | 50 | 5,000 | 500,000
Δυαδική αναζήτηση | 7 | 14 | 20

## Slide 215: Σύγκριση σειριακής - δυαδικής αναζήτησης
Σειριακή αναζήτηση
  Μέγιστο n επαναλήψεις (συγκρίσεις)
  «Δουλεύει» σε κάθε πίνακα!
Δυαδική αναζήτηση
  Μέγιστο log2(n) επαναλήψεις (log2(n)<n)
  «Δουλεύει» μόνο σε ταξινομημένους πίνακες
  Αλλά η ταξινόμηση απαιτεί περίπου n2 χρόνο
Έτσι αν πρόκειται να ψάξει κανείς για μια φορά ένα πίνακα ας τον ψάξει σειριακά
Αν όμως πρόκειται να τον ψάχνει συνεχώς, ας τον ταξινομήσει και μετά ας χρησιμοποιεί τη δυαδική αναζήτηση!

## Slide 216: Βιβλιογραφία
Σημειώσεις ΕΑΠ. Θεματική ενότητα ΠΛΗ10